BDCOM P2000

商用级MDU

# 产品概述

BDCOM P2000 系列MDU是博达数据通信面向FTTB组网方案推出的MDU产品。该系列产品遵循IEEE 802.3ah国际标准，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），以及中国电信EPON设备CTC标准，具备良好的互通性和操作性，可实现与业界主流厂商OLT设备的互连互通。

P2000-08B                                P2000-08P

P2000-16B                                P2000-24B

# 产品特性

优越的接入性能

支持上下行对称的1.25Gbps的PON传输速率，配合博达通信OLT设备可实现高达1:64的分光比，网络覆盖半径可达20KM；结合PON中继设备，可进一步将传输距离延伸至60KM，真正体现PON通信的高带宽、高用户接入量、长距离的优越接入能力。

安全的业务承载能力

拥有20年专业研发技术的博达通信，针对性地开发了VLAN、生成树、端口隔离、ACL、QoS、安全过滤、风暴控制等技术，使得该ONU产品具备了安全的业务承载能力。

精细化的业务控制能力

支持DBA和Rate-Limit功能，先进的动态带宽分配机制和精确的带宽限制功能，使所有用户更合理的分享1.25Gbps的带宽资源；支持QOS功能，实现可靠的服务质量，确保网络中不同业务的服务优先级和服务质量；

丰富的OAM功能

支持中国电信CTC2.1/3.0定义的标准OAM和扩展OAM，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，同时支持博达定义的私有OAM，配合博达OLT实现更丰富的业务控制。

完善的互连互通功能

产品遵循IEEE802.3ah国际标准，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），满足中国电信CTC2.1/3.0的最新要求，可轻松实现与业界主流厂商标准OLT设备的互连互通，混合组网，使网络建设费用最小化。

先进的绿色节能技术

源于博达通信业界先进的“GreenTouch”架构及“Smart@CHIP”智能芯片技术，深度节能，低碳环保。

# 产品规格

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
|  | P2000-08B | P2000-08P | P2000-16B | P2000-24B |
| 用户侧接口 | 8*FE | 16*FE | 24*FE |
| PON接口 | 上下行对称1.25Gbps传输速率 网络覆盖半径: 20公里 光接口类型：SC/PC 发送光功率：0-4dBm 高灵敏度光接收器: <-27dBm |
| 物理尺寸（W*D*H） | 200*120*28mm | 210*137*30mm | 310*161.5*44mm |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～50℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | DC12V/1A 外置适配器供电 | POE反向供电 | AC 100-240V 50/60HZ |
| 功耗 | 小于12W | 小于15W | 小于20W |
| 外壳 | 铁壳 |

# 软件特性

- 支持完善的2层交换能力；

- 默认开启用户侧以太网接口的二层隔离功能，可采用博达私有OAM进行关闭；

- 用户侧以太网接口支持IEEE 802.1D要求的快速生成树协议（RSTP）；

- 支持ACL功能，通过ACL调用实现对特定数据帧的过滤；

- 用户侧以太网接口支持全双工方式下的IEEE 802.3x流量控制协议，其相关功能应可配置；

- 支持IEEE 802.1Q协议，支持针对用户物理端口划分VLAN，支持VLAN标记/去标记，VLAN 透传、VLAN Translation、VLAN优先级标记、VLAN过滤等功能；

- 支持DBA动态带宽分配功能；

- 支持用户侧以太网接口带宽限速功能——rate-limit；

- 支持端口镜像功能；

- 支持QOS功能，可实现SP和WRR优先级调度；

- 支持二层组播功能igmp-snooping和CTC定义的动态可控组播功能；

- 支持端口环回检测；

- 支持掉电告警功能dying-gasp。

# 订购信息

| 产品型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM P2000-08B | FTTB型MDU，1个EPON接口(SC)，8个FE，铁壳，DC12V/1A 外置适配器 |
| BDCOM P2000-08P | FTTB型MDU，1个EPON接口(SC)，8个FE，铁壳，POE反向供电 |
| BDCOM P2000-16B | FTTB型MDU，1个EPON接口(SC)，16个FE，铁壳，AC220 内置电源模块 |
| BDCOM P2000-24B | FTTB型MDU，1个EPON接口(SC)，24个FE，铁壳，AC220 内置电源模块 |

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址：上海市张江高科技园区居里路123号

邮编：201203

电话：021-50800666

传真：021-50801839

版权所有 ©上海博达数据通信有限公司2018 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。