BDCOM P1702-4G-M

商用级千兆ONU

# 产品概述

BDCOM P1702-4G-M 是博达数据通信面向多业务融合性网络推出的智能化ONU终端产品。该产品遵循IEEE 802.3ah国际标准，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），以及中国电信EPON设备CTC标准，具备良好的互通性和操作性，可实现与业界主流厂商OLT设备的互连互通。

# 产品特性

优越的接入性能

支持上下行1.25Gbps对称的PON传输速率，配合OLT设备可实现高达1：64的分光比，网络覆盖半径可达20KM；体现出PON通信的高带宽、高用户接入量、长距离的优越接入能力。

安全的业务承载能力

拥有20多年专业研发技术的博达通信，针对性地开发了VLAN、生成树、端口隔离、ACL、QoS、安全过滤、风暴控制等技术，使得该ONU产品具备了安全的业务承载能力。

精细化的业务控制能力

支持DBA和Rate-Limit功能，先进的动态带宽分配机制和精确的带宽限制功能，使所有用户更合理的分享1.25Gbps的带宽资源；支持QOS功能，实现可靠的服务质量，确保网络中不同业务的服务优先级和服务质量；

丰富的OAM功能

支持中国电信CTC2.1/3.0定义的标准OAM和扩展OAM，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，同时支持博达定义的私有OAM，配合博达OLT实现更丰富的业务控制。

完善的互连互通功能

产品遵循IEEE802.3ah国际标准，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），满足中国电信CTC2.1/3.0的最新要求，可轻松实现与业界主流厂商标准OLT设备的互连互通，混合组网，使网络建设费用最小化。

先进的绿色节能技术

源于博达通信业界先进的“GreenTouch”架构及“Smart@CHIP”智能芯片技术，深度节能，低碳环保。

# 技术参数

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用户测接口 | 4*GE |
| PON接口 | 上下行1.25Gbps传输速率 网络覆盖半径: 20公里 光接口类型：SC/UPC 接收灵敏度: ≤-27dBm 发送光功率：0~4dBm 安全性: ONU认证机制 |
| 遵循的标准 | IEEE802.3ah 中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006） IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP ITU-T Y.1291 |
| VLAN | 支持64个VLAN（1~4094） 基于端口的VLAN IEEE 802.1Q VLAN 支持CTC2.1/3.0定义VLAN |
| 组播 | 支持IGMP-Snooping 支持CTC定义动态组播功能 支持MLD-Snooping |
| 服务质量 | 背压式流控（半双工） IEEE 802.3x流控（全双工） 防止Head Of Line机制 IEEE 802.1p, CoS 每端口4个优先级队列 WR、SP和FIFO队列调度算法 端口限速 |
| 可靠性 | 支持Loopdetect功能 支持Dying-Gasp功能 |
| 网络安全 | 支持端口MAC地址数限制 支持端口保护 支持端口风暴抑制 |
| 管理配置 | CLI, Web, SNMP, TELNET等多种管理方式 可通过TFTP和WEB、OAM等方式进行软件升级 本地或服务器syslog记录系统日志 |
| 物理尺寸 | 170*98*28mm |
| 散热性 | 长时间使用（24小时)，设备发热不会引起性能下降及器件变形损坏 |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～45℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
|  | 输入额定电压：DC12V/0.5A（外置适配器供电） |
|  | 功率: 小于6W |

# 订购信息

| 产品型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM P1702-4G-M | FTTH/O型ONU，1个EPON接口(SC/UPC)，4个GE，铁壳，DC12V/0.5A ，外置适配器 |

上海博达数据通信有限公司

Shanghai Baud Data Communication co.,LTD.

地址：上海市张江高科技园区居里路123号

邮编：201203

电话：021-50800666

传真：021-50801839

版权所有 ©上海博达数据通信有限公司2018 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。

博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。