WAP2100-W21D

入墙式/面板式智能无线AP

# 【产品概述】

BDCOM WAP2100-W21D是上海博达为宿舍、酒店、公寓、病房等空间密集型室内场景设计和推出的入墙式无线AP产品。

WAP2100-W21D入墙式AP采用86*86mm设计，符合国家标准，通用性极强。其嵌入式安装方案，可将AP的电源、数据线和WiFi天线全都隐藏起来，有助于保持用户室内环境整洁美观，同时也有利于减少网络故障节点，降低维护难度。

WAP2100-W21D

# 【主要特性】

- 高度的集约化设计

WAP2100-W21D采用紧凑型设计，可完全嵌入86mm国标尺寸的墙体内，美观大方。在确保无线信号覆盖和发热量控制的情况下，AP机身尺寸减小约15%。这样不仅可以确保整体的简洁美观，也能确保产品在施工交付时，更容易应对 “水泥块障碍”“网线预留”“热胀冷缩”等现场痛点问题。

WAP2100-W21D提供有线无线一体化设计，在提供WLAN无线信号覆盖的同时，也提供一路以太网接口，确保用户原有网线资源不被浪费，保护投资。

- 高性能无线方案

WAP2100-W21D采用高通芯片方案打造，支持802.11a/b/g/n/ac等多种无线协议，具有吞吐量高，稳定性好等特点。整机2.4G和5G可支持733Mbps空口带宽，最大可最大满足60路终端用户接入，并发能力极强。

- 全面的无线安全特性

WAP2100-W21D可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持对接WSC6100无线AC和BCP8200云平台，针对电脑、手机、平板等多种终端提供丰富而实用的多元化认证功能，为用户提供便捷的接入服务。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 人性化的细节考虑

WAP2100-W21D支持LED可控设计：夜间休息时可将设备运行LED灯关闭，避免光源刺激人眼；网络巡检时，又可以将LED灯全部打开，提高工程师效率。所有LED可在AC控制器上批量下发，也可针对每台AP的按钮单机切换，非常灵活和方便。

WAP2100-W21D的网口自带防尘罩，可有效阻挡灰尘进入AP内部，保护设备的同时也可保持正面整洁干净。

- 丰富的可管理特性

WAP2100-W21D支持胖瘦AP一体化设计，即可单独配置使用，也可以对接博达WSC6100系列无线AC产品，实现CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。

# 【硬件规格】

| 标配网口 | 1个百兆上行接口（支持POE） 1个百兆下行接口 |
| --- | --- |
| 操作按钮 | 1个LED开关 |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac |
| 工作频率 | 2.4GHz和5GHz |
| 空口速率 | 733Mbps |
| 射频功率 | 18dBm |
| 最大接入用户 | 60个 |
| 支持多SSID | 每射频16个（建议小于5个） |
| 供电方式 | POE输入 |
| 整机功耗 | 6W |
| 安装方式 | 入墙安装 |
| 设备尺寸 | 86×86×36mm |
| 设备重量 | 80g |
| 工作温度 | 0ºC～50ºC |
| 工作湿度 | 10%～95%（非冷凝） |
| 注：实际性能可能会因使用场景和流量的差异而不同。 |

# 【软件功能】

| 工作模式 | AP模式 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 路由模式 | 支持 |
|  | 桥接模式 | 支持 |
| IP功能 | IPv4协议栈 | 支持 |
|  | DHCP服务 | 支持 |
|  | NTP协议 | 支持 |
| CAPWAP | 支持Option43发现AC | 支持 |
|  | 支持DNS发现AC | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨三层组网 | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨NAT组网 | 支持 |
|  | 同一AC下的二层漫游 | 支持 |
|  | 同一AC下的三层漫游 | 支持 |
|  | AC、AP时钟同步 | 支持 |
|  | AC、AP版本同步 | 支持 |
|  | AC、AP配置下发 | 支持 |
| 无线接入 | 802.11协议簇 | 支持 |
|  | 多SSID | 支持 |
|  | 无线用户隔离（基于VLAN） | 支持 |
|  | 基于SSID的用户数限制 | 支持 |
|  | 用户无流量自动老化 | 支持 |
|  | 用户在线状态检测 | 支持 |
|  | SSID隐藏 | 支持 |
|  | 中文SSID | 支持 |
|  | 多国家码部署 | 支持 |
|  | Open System | 支持 |
|  | WPA 认证 | 支持 |
|  | WPA2 认证 | 支持 |
|  | WAP & WAP2 混合认证 | 支持 |
| 无线认证 | 本地认证服务 | 支持 |
|  | 云端认证服务 | 支持 |
|  | 微信扫码认证 | 支持 |
|  | 基于帐户的时间段控制 | 支持 |
|  | 基于帐户的带宽控制 | 支持 |
|  | 支持免认证白名单 | 支持 |
| QoS | 802.11e/WMM | 支持 |
|  | 基于ESS的流量限速 | 支持 |
|  | 全局流量限速 | 支持 |
|  | 基于业务VLAN的流量限速 | 支持 |
|  | 基于终端用户的流量限速 | 支持 |
|  | 基于AP的流量负载均衡 | 支持 |
|  | 基于频段的流量负载均衡 | 支持 |
| 无线优化 | AP信道、功率静态设置 | 支持 |
|  | AP信道、功率动态设置 | 支持 |
|  | 5G优先接入 | 支持 |
|  | 低速率用户限制接入 | 支持 |
|  | 预置和自定义的场景管理 | 支持 |
|  | 一键网优 | 支持 |
| 安全防御 | ACL过滤 | 支持 |
|  | MAC过滤 | 支持 |
|  | URL过滤 | 支持 |
|  | DDoS攻击防护 | 支持 |
|  | De-Auth攻击防护 | 支持 |
|  | Rogue AP检测 | 支持 |
| 应用增值 | RTLS | 支持 |
|  | 无线定位 | 支持 |
| 管理与运维 | Telnet | 支持 |
|  | SSH | 支持 |
|  | Web | 支持 |
|  | SNMPv2 / v3 | 支持 |
|  | 全局开关LED灯 | 支持 |
|  | 全局AP状态展示 | 支持 |
|  | 全局终端状态展示 | 支持 |
|  | 网络诊断工具 | 支持 |
|  | 对接博达云运维平台 | 支持 |

# 【订购信息】

| WAP2100-W21D | WAP2100-W21D入墙式智能无线AP，标配2个百兆网口，1个LED开关，内置MIMO天线，支持802.11a/b/g/n/ac协议，最高无线速率733Mbps，支持POE供电，POE设备需另购。 |
| --- | --- |
| WAP-PSE-100 | 单口百兆PSE供电模块 |

# Text boxes

WLAN无线产品

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839