# BDCOM P8510B

# 大容量机框式EPON OLT

# BDCOM P8510B大容量机框式EPON OLT

产品概述：

BDCOM P8510B EPON OLT是博达通信面向融合业务网络推出的新一代高端、大容量的多业务OLT设备，具备高可靠性、高密度EPON接入以及强大的路由交换功能。

BDCOM  P8510B基于上海博达通信自主知识产权的BDROS操作系统，融合了IPv6、网络安全、EPON无源光网络等多种技术，支持数据、语音、视频三种业务，提供不间断转发、优雅重启、环网保护等多种高可靠技术，在提高用户生产效率的同时，保证了网络最大正常运行时间。

BDCOM P8510B主控引擎和电源均采用1+1冗余设计，支持2个专用万兆上联业务槽，整机最大支持6个PON业务槽。万兆上联板支持4个TE接口、PON板支持16个EPON接口，整机最大可实现96PON+8TE。BDCOM P8510可广泛应用于运营商、广电、电力等的大、中型FTTX接入网的组网。

BDCOM P8510B

主要特性：

- P8510 OLT遵循IEEE802.3ah，《YD/T 1475-2006接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络(EPON)》和《中国电信EPON 设备技术要求》中对于GEPON OLT设备的相关要求。

- 机框式模块设备，高密度大容量，易于扩展和升级。

- 强大的L2/L3/L4功能，P8510整机支持1.4Tbps背板带宽，支持静态路由、RIP、OSPF等。具备QoS、带宽控制、组播等高级性能，实现整体网络增值的优选设备。

- 坚强的可靠性保障。系统的主控单元、电源等等关键模块均可以进行1:1方式的备份，无中断保护系统（Hitless Protection System - HPS）为BDCOM P8510 OLT的高可靠性提供了最重要的保证，在配置冗余控制模块的情况下，它能满足最苛刻的可靠性要求。

- P8510 OLT单块EPON卡支持16个EPON接口，P8510最大支持96个EPON接口，最大支持1：64分光比，系统最大可支持6K个ONU，传输距离可达20km。

- P8510 OLT支持丰富的接口类型，包括：GE、TE、EPON。

- 遵循CTC标准，自动发现和兼容各厂商ONU。

- 支持RFC 1213 SNMP（简单网络管理协议），带内网管的形式可采用基于Telnet的配置管理（CLI命令行的形式）或基于SNMP的配置管理 （图形界面的形式），实现基于Broad Director网管平台的统一网管。

技术参数：

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 系统容量 | 最高1:64分光比 背板带宽1.4T 槽位：2个主控板插槽、2个万兆业务板插槽、6个千兆业务插槽（可插EPON板卡） |
| 接口 | 支持最大万兆端口数 | 8 |
|  | 支持最大千兆端口数 | 96 |
|  | 支持最大EPON端口数 | 96 |
| PON接口特性 | 上下行对称1.25Gbps传输速率 支持PX20、PX20+、PX20++ EPON模块 安全性: ONU认证机制 |
| 遵循的标准 | IEEE 802.3ah YD-T 1475-2006 接入网技术要求——基于以太网方式的无源光网络（EPON） YD-T 1771-2008接入网技术要求EPON互通性 中国电信EPON标准CTC2.1/3.0 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合（LACP） Ethernet – II |
| 服务质量 | 背压式流控（半双工） IEEE 802.3x流控（全双工） IEEE 802.1p, CoS WRR、SP和FIFO队列调度算法 基于每个ONU的上行和下行限速功能 支持DBA和SLA功能 |
| VLAN | 基于端口的VLAN QinQ，并支持灵活QinQ |
| 三层功能 | 支持静态路由、Ripv1/v2、OSPF等； |
| 组播 | IGMP Snooping 可控组播 |
| 可靠性 | 单方向链路检测协议，防止生存树环路 业务板卡、电源模块热拔插 EPON光路保护 支持长发光等异常发光ONU的检测功能 |
| 网络安全 | 限制每端口最大用户数 端口隔离 报文风暴控制 基于数据流的ACL 访问控制功能 PON口传输数据加密 |
| 配置管理 | CLI, SNMP, TELNET等多种管理方式。 可通过TFTP进行软件升级 中英文命令提示 调试输出debug |
| 物理特性 | 533.1mm×482.6mm×548mm |
|  | 安装: 标准19”机架 |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～45℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
| 电源 | 输入电压：AC100～240V，DC 36～72V 支持双电源输入、交直流电源混插、以及电源模块热插拔 |

订购信息:

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| P8510B | P8510大容量机框式OLT机箱（10个扩展槽，其中2个槽位固定插主控板，2个万兆上联板业务槽，6个千兆业务槽， 2个电源槽位） |
| LP85-MSU-B | P8510主控板 |
| PWR-1300-AC | P8510 OLT交流电源(输入电压AC100～240V，最大功率1300W），只能用在P8510B |
| PWR-1300-DC | P8510系列OLT直流电源（输入电压DC36~72V，最大功率1300W），只能用在P8510B |
| LP85-16PON-SFP | 16口OLT EPON接口业务板（不含OLT SFP光模块） |
| LP85-16GE-TX/SFP | 16口千兆光电复用业务板 |
| LP85-4TE-SFP+ | 4口万兆以太网接口模块（SFP+） |
| OLT-GSFP-20+ | OLT SFP模块（PX20+标准，上下行1.25G,TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |
| OLT-GSFP-20++ | OLT SFP模块（PX20++标准，上下行1.25G,TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口） |

# Text boxes

版权所有 ©2022上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839