BDCOM IES200系列

全千兆管理型工业交换机

# 产品概述

IES200-V25系列基于新一代的高性能硬件和博达自主知识产权的BDROS软件平台，支持丰富的ACL、QinQ、QoS和静态路由功能。系列交换机采用标准的DNI导轨式外壳，提供冗余宽电压电源输入。高可靠性工业以太环网技术，基于硬件的算法可确保每个节点的自愈时间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）。

可选POE机型，支持IEEE 802.3af/at标准，全端口30W满载供电，支持集中供电管理，支持POE终端检测。

系列产品的电磁兼容性，防震动防冲击能力，IP40防护等可靠的工业级设计。可广泛应用于能源，交通，工业生产，环保等行业。

IES200-V25-2S4T	           IES200-V25-2S8T	              IES200-V25-4S10T

IES200-V25-2S4P	           IES200-V25-2S8P	              IES200-V25-4S2T8P

IES200-V25-2S4T：	 2个千兆SFP光口+4个千兆电口

IES200-V25-2S8T：	 2个千兆SFP光口+8个千兆电口

IES200-V25-4S10T：4个千兆SFP光口+10个千兆电口

IES200-V25-2S4P：	 2个千兆SFP光口+4个千兆POE口

IES200-V25-2S8P：	 2个千兆SFP光口+8个千兆POE口

IES200-V25-4S2T8P：4个千兆SFP光口+2个千兆电口+8个千兆POE口

# 产品特性

- 以太网防雷等级6KV

- IP40防护，工业级无风扇传导散热

- 采用DNI铝合金外壳,小巧便利;

- 符合IEEE802.3af/at标准，单端口最大POE功率30W

- 智能标准48V POE供电，根据终端类型自协商供电

- 支持STP/EAPS/ERPS等工业环网

- 工业以太环网支持节点自愈间小于5毫秒，环网自愈时间小于50毫秒（典型值）

- 支持任意两个端口可用于组成自愈环网，并支持多个独立的自愈环

- 提供数据包丢失保护机制，能够从网络故障中快速恢复

- 通过在第2层QoS功能中提供速率限制和流量整形，可在以太网服务中提供分级的带宽服务

- 支持SNMP网管平台及cop云管平台。

- 平均无故障工业时间超过80万小时

# 产品规格

| 项目 | IES200-V25-2S4T | IES200-V25-2S8T | IES200-V25-4S10T |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源输入 | 双路DC 12~ 55V |
| 工作温度 | -40~85°C |
| 项目 | IES200-V25-2S4P | IES200-V25-2S8P | IES200-V25-4S2T8P |
| 最大POE功率 | 120W | 240W | 240W |
| 电源输入 | 双路DC 48~ 55V |
| 工作温度 | -40~75°C |
| 相对湿度 | 5~95%（无凝露） |
| 交换容量 | 256Gbps |
| 包转发率 | 96Mpps |
| Mac交换 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 |
| VLAN | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持QinQ功能 支持Private VLAN 支持voice vlan |
| 环网保护 | 支持802.1D（STP）、802.1W（RSTP）、802.1S（MSTP） 支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持EAPS以太网链路自动保护协议 支持ERPS以太网环网保护协议 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 |
| IP路由 | 静态路由 |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2 支持MLD Snooping |
| DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping |
| ACL | 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL 支持VLAN ACL |
| QoS | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP sooping，DHCP option82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持命令行分级保护 |
| 可靠性 | 支持静态/LACP方式链路聚合 支持UDLD单向链路检测 支持以太网OAM 支持ISSU业务不中断系统升级 |
| 管理维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning） 支持基于浏览器WEB方式管理 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON事件历史记录 |

# 硬件结构

IES200-V25系列

订购信息

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| IES200-V25系列 |
| IES200-V25-2S4T | 2千兆SFP光+4千兆电，网管型工业交换机；采用工业级直流12~55V冗余双输入；工作温度-40~85℃；相对湿度：5~95%（无凝露）;防雷6KV；防护等级IP40；卡轨式安装 |
| IES200-V25-2S8T | 2千兆SFP光+8千兆电，网管型工业交换机；采用工业级直流12~55V冗余双输入；工作温度-40~85℃；相对湿度：5~95%（无凝露）;防雷6KV；防护等级IP40；卡轨式安装 |
| IES200-V25-4S10T | 4千兆SFP光+10千兆电，网管型工业交换机；采用工业级直流12~55V冗余双输入；工作温度-40~85℃；相对湿度：5~95%（无凝露）;防雷6KV；防护等级IP40；卡轨式安装 |

# Text boxes

版权所有 ©2021上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839