WAP2100-I22C

室外型智能无线AP

# 【产品概述】

BDCOM WAP2100-I22C是上海博达为各种园区、景区、工厂、仓储、智慧城市等室外中高密度无线场景设计和推出的室外型无线AP产品。

WAP2100-I22C室外型采用高通芯片方案设计，无线吞吐率高、并发接入能力强。整机可兼容内置天线和N型接头外扩天线两种模式，可满足各种复杂场景的无线覆盖需求。WAP2100-I22C内置光口上行，支持标准POE供电，给AP规划和选址提供了极大的灵活性。本产品提供IP67防护等级和6KV防雷能力，具备了运营级的可靠性，是您组建各种无线网络方案的上佳选择。

WAP2100-I22C

# 【主要特性】

- 灵活的多端口方案

WAP2100-I22C支持多有线网口设计，当AP所在位置需要承载关键业务时，我们可将AP的两个网口的均用于上行，通过链路捆绑和备份的方式提供额外保障；当局部区域距离较远无法采用POE供电、或施工难度剧增时，就可以采用第二网口来实现AP级联部署，简化部署。

- 高性能无线方案

WAP2100-I22C采用高通芯片方案打造，支持802.11a/b/g/n/ac/wave2等多种无线协议，具有吞吐量高，稳定性好等特点。整机2.4G和5G可支持1267Mbps空口带宽，最大可满足80路终端用户接入，并发能力极强。

WAP2100-I22C支持无线负载均衡技术。在高密度接入场景中，不仅可确保多个AP实现流量均衡分配，避免局部拥塞情况；在单个AP内部，也可通过2.4GHz、5GHz频谱上实现终端的合理分配。以此确保AP不仅能接入更多的终端用户，而且每个用户的上网体验良好。

- 贴心的企业级无线网优

WAP2100-I22C不仅能接入大量用户，同时也支持有线无线QoS、自动终端识别、自动信道选择、自动功率调节、动态接收灵敏度等运营级网优特性，给企业客户提供好用、以用的WLAN服务和体验。

WAP2100-I22C还可配合WSC6100系列无线控制器，实现“一键无线自动优化”功能，确保在无线环境发生改变、用户体验下降时，用户自行完成网络调优，而不必等待厂商、代理商上门服务。

- 全面的无线安全特性

WAP2100-I22C可提供的WEP/WPA/WAP2等多种安全接入方式，支持无线IPS/IDS，支持二层用户隔离，支持集中的ACL控制等。

支持对接WSC6100无线AC和BCP8200云平台，针对电脑、手机、平板等多种终端提供丰富而实用的多元化认证功能，为用户提供便捷的接入服务。

支持非法AP检测及后续处理，支持无线攻击防御，支持静态黑白名单，减少非法用户对无线网络的侵扰。

- 可靠的安全防护特性

WAP2100-I22C支持IP67防水防尘等级，可按需在铁塔、电线杆、建筑物外墙等室外场景挂装。同时WAP2100-I22C支持有线和无线的防雷设计，-30°~70°的宽温耐受能力，具有电信级可靠性，产品可广泛用于各种室外恶劣场景。

- 丰富的可管理特性

WAP2100-I22C支持胖瘦AP一体化设计，即可单独配置使用，也可以对接博达WSC6100系列无线AC产品，实现CLI、Web、SNMP等多种形式的管理。

WAP2100-I22C还可对接博达BCP8200云平台和运维平台，实现认证、推送、运维、安全等一站式解决方案。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | WAP2100-I22C | WAP2100-I22C-D |
| --- | --- | --- |
| 标配网口 | 1个Console 1个千兆SFP上行接口 1个千兆电口（Combo，支持POE） | 1个Console 1个千兆SFP上行接口 1个千兆电口（Combo，支持POE） |
| 天线接口 | 4个N-K型接头 | 内置智能天线 |
| 无线协议 | 802.11 a/b/g/n/ac/wave2 | 802.11 a/b/g/n/ac/wave2 |
| 工作频率 | 2.4GHz和5GHz | 2.4GHz和5GHz |
| 空口速率 | 1267Mbps | 1267Mbps |
| 射频功率 | 27dBm | 27dBm |
| 最大接入用户 | 80个 | 80个 |
| 支持多SSID | 每射频16个（建议小于5个） | 每射频16个（建议小于5个） |
| 供电方式 | POE输入（可选购220V输入） | POE输入（可选购220V输入） |
| 整机功耗 | 16W | 16W |
| 安装方式 | 抱杆、壁挂 | 抱杆、壁挂 |
| 设备尺寸 | 282×232×64mm | 282×232×64mm |
| 设备重量 | 3.2Kg | 3.2Kg |
| 工作温度 | -30ºC～70ºC | -30ºC～70ºC |
| 工作湿度 | 10%～95%（非冷凝） | 10%～95%（非冷凝） |
| 注：实际性能可能会因使用场景和流量的差异而不同。 |

# 【软件功能】

| 工作模式 | AP模式 | 支持 |
| --- | --- | --- |
|  | 路由模式 | 支持 |
|  | 桥接模式 | 支持 |
| IP功能 | IPv4协议栈 | 支持 |
|  | DHCP服务 | 支持 |
|  | NTP协议 | 支持 |
| CAPWAP | 支持Option43发现AC | 支持 |
|  | 支持DNS发现AC | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨三层组网 | 支持 |
|  | 支持AC、AP跨NAT组网 | 支持 |
|  | 同一AC下的二层漫游 | 支持 |
|  | 同一AC下的三层漫游 | 支持 |
|  | AC、AP时钟同步 | 支持 |
|  | AC、AP版本同步 | 支持 |
|  | AC、AP配置下发 | 支持 |
| 无线接入 | 802.11协议簇 | 支持 |
|  | 多SSID | 支持 |
|  | 无线用户隔离（基于VLAN） | 支持 |
|  | 基于SSID的用户数限制 | 支持 |
|  | 用户无流量自动老化 | 支持 |
|  | 用户在线状态检测 | 支持 |
|  | SSID隐藏 | 支持 |
|  | 中文SSID | 支持 |
|  | 多国家码部署 | 支持 |
|  | Open System | 支持 |
|  | WPA 认证 | 支持 |
|  | WPA2 认证 | 支持 |
|  | WAP & WAP2 混合认证 | 支持 |
| 无线认证 | 本地认证服务 | 支持 |
|  | 云端认证服务 | 支持 |
|  | 微信扫码认证 | 支持 |
|  | 基于帐户的时间段控制 | 支持 |
|  | 基于帐户的带宽控制 | 支持 |
|  | 支持免认证白名单 | 支持 |
| QoS | 802.11e/WMM | 支持 |
|  | 基于ESS的流量限速 | 支持 |
|  | 全局流量限速 | 支持 |
|  | 基于业务VLAN的流量限速 | 支持 |
|  | 基于终端用户的流量限速 | 支持 |
|  | 基于AP的流量负载均衡 | 支持 |
|  | 基于频段的流量负载均衡 | 支持 |
| 无线优化 | AP信道、功率静态设置 | 支持 |
|  | AP信道、功率动态设置 | 支持 |
|  | 5G优先接入 | 支持 |
|  | 低速率用户限制接入 | 支持 |
|  | 预置和自定义的场景管理 | 支持 |
|  | 一键网优 | 支持 |
| 安全防御 | ACL过滤 | 支持 |
|  | MAC过滤 | 支持 |
|  | URL过滤 | 支持 |
|  | DDoS攻击防护 | 支持 |
|  | De-Auth攻击防护 | 支持 |
|  | Rogue AP检测 | 支持 |
| 应用增值 | RTLS | 支持 |
|  | 无线定位 | 支持 |
| 管理与运维 | Telnet | 支持 |
|  | SSH | 支持 |
|  | Web | 支持 |
|  | SNMPv2 / v3 | 支持 |
|  | 全局开关LED灯 | 支持 |
|  | 全局AP状态展示 | 支持 |
|  | 全局终端状态展示 | 支持 |
|  | 网络诊断工具 | 支持 |
|  | 对接博达云运维平台 | 支持 |

# 【订购信息】

| WAP2100-I22C | WAP2100-I22C室外型智能无线AP，标配1组千兆Combo接口，4个NK天线接口，支持802.11a/b/g/n/ac/wave2协议，最高无线速率1267Mbps。防护等级IP67，支持POE供电，POE设备需另购。 |
| --- | --- |
| WAP2100-I22C-D | WAP2100-I22C-D室外型智能无线AP，标配1组千兆Combo接口，内置智能天线，支持802.11a/b/g/n/ac/wave2协议，最高无线速率1267Mbps。防护等级IP67，支持POE供电，POE设备需另购。 |
| WAP-PSE-1000 | 单口千兆PSE供电模块 |
| WAP-OANT-2458-N1 | 2.4G和5G双频全向天线，6-8dBi增益，H360°/V25°，1个NJ接口 |
| WAP-DANT-2458-N4 | 2.4G和5G双频定向天线，12dBi增益，H65°/V30°，4个NK接口 |
| WAP-CAB-N-1 | 室外天线短接馈线（NJ接头，长度1米） |
| WAP-SPDB-2458 | 室外防雷器 |

# Text boxes

WLAN无线产品

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839