BDCOM GP1702-24GM

千兆POE MDU

# 产品概述

BDCOM GP1702-24GM 是博达数据通信面向多业务融合性网络推出的智能化ONU终端产品。该产品遵循ITU-T G.9844/988国际标准，中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》，以及中国电信GPON设备技术要求CTC2.0，具备良好的互通性和操作性，可实现与业界主流厂商OLT设备的互连互通。

GP1702-24GM

# 产品特性

优越的接入性能

支持下行2.5Gbps/上行1.25Gbps的PON传输速率，配合OLT设备可实现高达1:128的分光比，网络覆盖半径可达20KM；体现出PON通信的高带宽、高用户接入量、长距离的优越接入能力。

安全的业务承载能力

拥有20多年专业研发技术的博达通信，针对性地开发了VLAN、生成树、端口隔离、ACL、QoS、安全过滤、风暴控制等技术，使得该ONU产品具备了安全的业务承载能力。

精细化的业务控制能力

支持DBA和Rate-Limit功能，先进的动态带宽分配机制和精确的带宽限制功能，使所有用户更合理的分享2.5Gbps的带宽资源；支持QOS功能，实现可靠的服务质量，确保网络中不同业务的服务优先级和服务质量；

丰富的OMCI功能

支持ITU-T定义的标准OMCI，包括配置、告警、性能监控、故障隔离和安全管理等，同时支持博达定义的私有OMCI，配合博达OLT实现更丰富的业务控制。

完善的互连互通功能

产品遵循ITU-T G.984/988国际标准，中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》，中国电信GPON设备技术要求CTC2.0，可轻松实现与业界主流厂商标准OLT设备的互连互通，混合组网，使网络建设费用最小化。

先进的绿色节能技术

源于博达通信业界先进的“GreenTouch”架构及“Smart@CHIP”智能芯片技术，深度节能，低碳环保。

# 技术参数

| 项目 | 描述 |
| --- | --- |
| 用户测接口 | 24*GE |
| PON接口 | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps传输速率 网络覆盖半径: 20公里 光接口类型：SC/UPC 接收灵敏度: ≤-28dBm 发送光功率：0.5~5dBm 安全性: ONU认证机制 |
| 遵循的标准 | ITU-T G.984/G.988 中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术--吉比特无源光网络》 IEEE 802.1D, Spanning Tree IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP ITU-T Y.1291 |
| VLAN | 支持4094个VLAN 基于端口的VLAN IEEE 802.1Q VLAN 支持CTC2.0定义VLAN |
| 组播 | 支持IGMP-Snooping 支持CTC定义动态组播功能 支持MLD-Snooping |
| 服务质量 | 背压式流控（半双工） IEEE 802.3x流控（全双工） 防止Head Of Line机制 IEEE 802.1p, CoS WR、SP和FIFO队列调度算法 端口限速 |
| 可靠性 | 支持Loopdetect功能 |
| 网络安全 | 支持端口MAC地址数限制 支持端口保护 支持端口风暴抑制 |
| 管理配置 | CLI, Web, SNMP, TELNET等多种管理方式 可通过TFTP和WEB,OMCI等方式进行软件升级 本地或服务器syslog记录系统日志 |
| 物理尺寸 | 440*210*44mm |
| 环境要求 | 工作环境：0℃～45℃；10%～85%无冷凝 |
|  | 存储环境：-40℃～80℃；5%～95%无冷凝 |
|  | 输入额定电压：AC100V-250V，50Hz±10% |

# 订购信息

| 产品型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BDCOM GP1702-24GM | 1个GPON接口(SC/UPC)24个GE，铁壳，标配电源AC220W，风扇散热 |

# Text boxes

版权所有 ©2023上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839