BDCOM BSR3800-61

多业务路由器系列

# 【产品概述】

BDCOM BSR3800-61是上海博达面向运营商ICT、金融网点、电子政务、公检法等广域网边缘接入场景设计和开发的一款多业务路由器产品。

BSR3800-61基于低功耗、MIPS多核嵌入式平台打造，采用路由交换一体的设计理念，支持全面的以太网和各种广域网链路协议，支持丰富的路由协议和VPN等安全功能，同时提供多种QoS策略可供选择，为用户关键业务提供保障。产品提供多个通用高速扩展槽，可提供E1、PoS、串口、3G/4G等网络的接入能力，可满足各种复杂场景的组网需求。

BSR3800-61

BSR3800-61路由器搭载BDCOM具有自主知识产权的BDROS操作系统，25年研发经验积累，是您值得信赖的选择。

# 【主要特性】

- 强大的性能

博达BSR3800-61采用64位多核处理器打造，配合专用ASIC高速交换引擎和FPGA器件，整个硬件平台运行在高速以太网架构之上。这种创新性的设计使得BSR具有超高的处理性能和效率，为系统承载大流量处理并提高稳定性提供了有力的保障。

- 出色的节能特性

BSR路由器系列采用低功耗节能芯片，整机功耗与业内主流设备相比减少15%~20%。用户在长期使用BSR设备的时候能够进一步减少维护成本，符合低碳节能理念和趋势。

- 全面的路由协议

支持HDLC、PPP、dot1q等丰富的二层链路协议；支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、BEIGRP等动态路由、以及PBR策略路由等，路由协议非常丰富，与业内主流厂商设备完美兼容。此外，支持路由、交换、安全、无线等的多业务集成，可满足各种复杂网络的建设需求。

- 丰富的网络安全特性

支持灵活的ACL防火墙过滤、NAT地址转换技术，为用户网络抵御外部网络的潜在威胁；支持IPSec/L2TP/PPTP/GRE等多种VPN技术，可为用户专用网络的提供一个低成本解决方案，同时也大大增强用户的数据安全性；支持AAA、Radius、PAP/CHAP等多种安全技术，对接入用户进行安全认证操作，进一步提高网络安全性。

- 实用的流量管理策略

博达BSR系列支持自主研发的弹性流控和行为管理策略GBSC，可自动检测出口网络质量，根据当前可用带宽，动态为每个用户分配带宽服务。同时GBSC可确保关键业务和关键用户优先。

BSR系列路由器还支持FIFO、PQ、CQ、CBWFQ、LLQ、WFQ、DSCP、IP Precedence、RTS、RSVP、CAR等丰富的队列调度技术和流量管理策略，让用户网络带宽得到更加高效利用。

- 高级业务集成

支持MPLS VPN技术，实现透明的以太网传输服务，实现灵活的企业互联。全面支持Ipv4/v6双栈协议，帮助现有网络向IPv6平滑升级过渡。

# 【硬件规格】

| 产品型号 | BDCOM BSR3800-61 |
| --- | --- |
| 管理接口 | 1个CON |
| 业务端口 | 1个GE-Combo，3个GE-TX |
| 扩展接口 | 1个USB2.0 4个HIC插槽 6个HIM插槽 |
| 转发性能 | 最大2Mpps |
| 建议接入带宽 | 大约200Mbps |
| 最大并发用户 | 150-250个 |
| 输入电源 | 220VAC（支持双电源热插拔） |
| 设备尺寸 | 443*415*88mm |
| 工作温度 | -10℃～50℃ |
| 工作湿度 | 5%～95%无冷凝 |

# 【软件功能】

| 链路协议 | PPP、MPPP、PPPoE、ARP |
| --- | --- |
| 网络协议 | TCP、UDP、ICMP |
| 二层交换 | 802.3、802.1Q VLAN、广播风暴抑制 |
| 3G/LTE | WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA TDD-LTE、FDD-LTE |
| 网络服务 | NAT、NAPT、ALG、DHCP、DNS、DDNS、SNTP、PPPoE Srv |
| 路由协议 | 静态路由、RIP、OSPF、BGP、PBR |
| 多路策略 | 等价路由、权重路由、智能选路、远程侦测、BFD |
| QoS调度 | FIFO、PQ、CQ、WFQ、CBWFQ GBSC弹性策略、L7Filter |
| 网络安全 | AAA、PAP、CHAP、MS-CHAP IP-ACL、MAC-ACL、IMP-Filter IPSec、EZVPN、L2TP、PPTP、GRE Flood攻击防护、ARP攻击防护 防攻击Ping of Death、Tear-drop、WinNuke、PingSweep等 |
| 组播协议 | IGMP、PIM-SM、PIM-DM |
| IPv6 | IPv6基本：ND、PMTU、ACL IPv6过渡：Dual-stack、Tunneling、NAT IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+ |
| 管理维护 | CON、Telnet、SSH、SNMP、HTTP Ping、Trace-route、Syslog TFTP、FTP |

# 【订购信息】

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| BSR3800-61 | BSR3800-61多业务路由器（标配2个CON、1个USB2.0、1个GE-Combo、3个GE-TX以太口；提供4个HIC插槽、6个HIM插槽） |
| HIC-1GE-TX/SFP | 单路10/100/1000M 光电复用接口卡（RJ45/SFP） |
| DIC-8GES-TX | 八路10/100/1000M Base-电接口卡（RJ45） |
| HIC-2TB | 双路同步高速通用串口卡（V28/V35） |
| HIC-2E1B | 双路非信道化E1-F接口卡 |
| HIC-4E1 | 四路非信道化E1-F接口卡 |

# Text boxes

BSR路由器

版权所有 ©2020上海博达数据通信有限公司 保留一切权利

未经上海博达数据通信有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自复制和摘抄本手册内容，并不得以任何形式传播。

免责声明

本手册仅供参考，不构成任何的合约或承诺，上海博达数据通信有限公司试图在本手册中提供准确的信息，但不保证手册内容不含有技术性描述误差或印刷性错误，博达通信对此不承担任何责任。博达通信保留在没有通知或提示的情况下对本手册内容进行修改的权利。

上海博达数据通信有限公司

SHANGHAI BAUD DATA COMMUNICATION CO.,LTD

地址：中国（上海）自由贸易试验区居里路123号

ADD：No.123 Juli Road，Pilot Free Trade Zone，Shanghai，China 201203

官网：www.bdcom.com.cn

电话：021-50800666

传真：021-50801839